## Slide 1: Computação Gráfica
Dispositivos de Entrada e Saída
Prof. Robson Pequeno de Sousa

## Slide 2: Alguns Dispositivos Gráficos de Entrada
Teclado
Mouse
Trackball
Joystick
Light Pen: É uma caneta ótica que fornece a posição absoluta na tela. Ela detecta o feixe eletrônico que redesenha a tela, por uma célula fotoelétrica montada na ponta de uma caneta.
Telas sensíveis ao toque: É uma mistura de digitalizadores e canetas óticas pois funcionam com o contato do dedo do operador com a tela do monitor.
Mesa Digitalizadora: Dispositivo vetorial que consiste de uma mesa e de um apontador. A cada vez que o usuário toca a mesa com o apontador é informado ao computador a coordenada deste ponto da mesa

## Slide 3: Dispositivos Gráficos de Saída
Traçadores Gráficos ou Plotters: São dispositivos vetoriais e eletro-mecânicos que de uma forma geral, produzem o desenho pelo movimento de uma caneta na superfície do papel. Existem dois tipos: o papel permanece fixo e a caneta produz desenhos sobre o mesmo pela combinação de movimentos horizontais e verticais; o desenho é produzido pela combinação dos movimentos do papel e da caneta
Impressoras: Tem por principal função a impressão, em papel de textos compostos de caracteres alfanuméricos. Ex: matriciais, jato de tinta, laser, térmicas e 3D.
Dispositivos de Vídeo: São os dispositivos de exibição adequados a ambientes interativos. Ex. vetoriais, raster, lcd, etc.

## Slide 4: Dispositivos de Vídeo
Display Vetorizado - Histórico
  Tecnologia antiquada
  A imagem da tela é composta de linhas
  O usuário especifica listas de exibição de endpoints
Display raster
  Usados em todos os
  Dispositivos atuais

## Slide 5: Dispositivos de Vídeo Raster
Raster: Um arranjo retangular de pontos
Pixel (Pel): Um ponto ou um elemento pictorial do Raster
Scan line: Uma linha de pixel (pontos)
Num dispositivo de vídeo raster as imagens são exibidas desenhando os pixels consecutivamente em uma ordem fixa.

## Slide 6: Tubos de Raios Catódicos - CRT
O principal elemento de um monitor é o cinescópio ou tubo de raios catódicos (CRT, Cathode Ray Tube).
Apesar de os monitores passarem por modificações que buscam aperfeiçoar a qualidade das imagens, o projeto dos modelos baseados em tubos de imagem ainda usa os mesmos princípios básicos do CRT, criado em 1897, pelo cientista alemão Ferdinand Braun.

## Slide 7: Corte de Um CRT

## Slide 8: CRT Colorido
Fluorescência – Luz emitida durante a exposição do feixe de eletrons
Fosforescência – Luz permanece acesa após o feixe de eletrons ter sido desativado
Persistência -. A duração da fosforescência.
Canhões de eletrons, vermelho, verde e azul.
A tela é coberta com triade de fósforo.
Cada tríade é composta de um ponto de fósforo, vermelho azul e verde.

## Slide 9: Mascara Metálica
Insere uma fina folha de metal perfurado entre a tela e o canhão de elétrons; dessa forma, miram-se os respectivos feixes das três cores primárias em um mesmo orifício na placa, que direcionará a formação do ponto colorido na tela.

## Slide 10: Boa Definição da Imagem
A máscara metálica, contudo, não consegue, por si só, garantir a perfeita definição dos elementos da imagem.
Conseqüência:
  Qualidade do foco
  Pureza das cores
  Convergência

## Slide 11: Erro de Convergência
O erro de convergência pode ser facilmente notado em imagens com fantasmas.
O erro ocorre porque os três feixes de elétrons (um para cada cor) não estão incidindo sobre o mesmo grupo de pontos.

## Slide 12: Possível Solução
Pontos vizinhos acesos impropriamente
Solução: aumento na intensidade do feixe de eletrons
Conseqüência: Efeito Doming (alongamento dos orifícios da mascara metálica)

## Slide 13: Varredura de uma Imagem
Dispositivos de varredura:
  a imagem é gerada pela varredura seqüencial da memória de imagem e do monitor;
  quadro (“frame’’) - imagem gerada em um ciclo de refrescamento;
  cintilação - piscamento que ocorre quando a taxa de refrescamento é insuficiente.

## Slide 14: Varredura de uma Imagem
Frequência de Fuzão Crítica (CFF)
  Um número mínimo de frames devem ser exibido em cada segundo para eliminar pontos na imagem.
  Tipicamente ~60 vezes por segundo para o display raster.

## Slide 15: Varredura de uma Imagem
Tipos de varredura:
  Progressiva - linhas são lidas em ordem crescente, como na maioria dos monitores;
  entrelaçada - o quadro é dividido em dois campos (linhas pares e linhas ímpares), como na TV.

## Slide 16: Varredura de uma Imagem
Varredura Progressiva Varredura Entrelaçada

## Slide 17: Varredura de uma Imagem
Parâmetros de varredura:
  freqüência (de varredura) vertical = número de quadros por segundo;
  freqüência (de varredura) horizontal = número de linhas preenchidas por segundo;
  faixa de passagem = número de pixels por segundo / 2.

## Slide 18: Varredura de uma Imagem
Freqüências típicas de alguns monitores:

## Slide 19: Dot pitch
O dot pitch é medido em milímetros, e os valores encontrados nos modelos de monitores mais comuns são de 0,28 mm ou menores.
http://www.samsung.com.br/produtos/monitores/samsung_responde/sams_resp_vol1.3.html

## Slide 20: Terminal Vetorial (histórico)
Problemas deste tipo de arquitetura
  Qualidade ruim da imagem
  Imagens complexas piscam devido a baixa taxa de redesenho.

## Slide 21: Terminal Raster
Frame buffer: memória de imagem
  A imagem a ser visualizada é armazenada como uma matriz de pixels.

## Slide 22: Terminal Raster

## Slide 23: Arquitetura mais comum de terminal gráfico por varredura
Uma parte da memória do sistema serve como frame buffer.
O controlador de vídeo exibe a imagem armazenada acessando esta parte de memória através de uma porta.

## Slide 24: Arquitetura com Processador Gráfico
Operação raster: copia, combinação de áreas retangulares de pixeis, etc.
Gerar primitivas gráficas: pontos, retas, círculos, etc.

## Slide 25: Terminais Coloridos
Se existe apenas um bit associado a cada feixe de elétron (ou seja, três bits de memória por pixel), pode-se obter oito cores distintas, conforme mostrado na tabela abaixo.

## Slide 26: Número de Cores
O número de bits associado a cada pixel é denominado de “profundidade do pixel”.
Se cada feixe tem profundidade p, o pixel tem profundidade 3p (colorido), e pode gerar 23p cores.

## Slide 27: Look-up-table
Utiliza tabela de consulta de cores (Look-up-table). Cada pixel tem um valor de 8 bits associados.
A figura mostra um frame buffer com 8 bits por pixel, e uma LUT com 12 bits por posição.

## Slide 28: Exemplo
Para N bit planes/cor, com W-bit-wide LUT.
  (23)N cores possíveis
  (23)W cores possíveis de uma pallete
Para N=8 e W = 10, existem 16.777.216 (23)8 cores de uma pallete de 1.073.741.824 (23)10 que pode ser mostrado alguma vez.

## Slide 29: Exemplo de Frame Buffer
6-bit-plane
  Frame buffer colorida
    Com W-bit-wide tabela de cores

## Slide 30: Comparação de Sistemas Raster
Caro X Barato
Imagem: 1280 X 1024

## Slide 31: Tabela de cores

## Slide 32: Novas tecnologias
LCD monitores de cristais liquidos
http://www.forumpcs.com.br/review.php?r=124680&page=2
A imagem é formada por pequenas células de cristal líquido entre duas placas de vidro, que são ativadas através de pequenos pulsos elétricos.

## Slide 33: Novas Tecnologias
Monitores FED (monitores de emissão de campos)
http://www.guiadohardware.net/artigos/crt-finos
http://www.youtube.com/watch?v=ML2Cik7-7ic
-Tempo de resposta mais rápido
Menor consumo de energia
Imagens mais realistas.

## Slide 34: Novas tecnologias
OLEDs de três cores, prensados entre um Catodo, emissor de cargas negativas e um Anodo, carregado com cargas positivas. A combinação das duas camadas faz com que as cargas elétricas passem pelos OLEDs produzindo luz.
http://www.lynko.com.br/tecnologia/monitores-oled
http://www.youtube.com/watch?v=TDuP8PtDJbE&feature=player_embedded

## Slide 35: Distribuição dos pixels no IPAD
Retina display = 326 /ppi

## Slide 36: AMOLED x SUPER AMOLED

## Slide 37: Resolução Gráfica
Todos os dispositivos de entrada e saída gráficos utilizam virtualmente uma malha retangular de posições endereçáveis a qual é definida como retângulo de visualização.
Resolução gráfica de um dispositivo é o número de posições (pixels) horizontais e verticais que ele pode distinguir.

## Slide 38: Resolução Gráfica
Quatro parâmetros definem a resolução gráfica
  ndh - o número de posições endereçáveis horizontalmente
  ndv - o número de posições endereçáveis verticalmente.
  width - a largura do retângulo de visualização em mm.
  height - a altura do retângulo de visualização em mm.

## Slide 39: Resolução Gráfica
A partir dos 4 parâmetros as seguintes medidas são definidas:
  resolução horizontal: horiz_res = ndh / width
  resolução vertical: vert_res = ndv / height
  tamanho do ponto horizontal: horiz_dot_size = width / ndh
  tamanho do ponto vertical: vert_dot_size = height / ndv
  total de pontos endereçáveis: total_nr_dots = ndh * ndv
  resolução de área: area_res = total_nr_dots / (width * height)
  razão de aspecto gráfica: aspect_ratio = vert_dot_size / horiz_dot_ size
  razão de aspecto físico: physical_aspect_ratio = width /height

## Slide 40: Sistemas de Coordenadas
De forma geral são definidos três sistemas de coordenadas:
  Sistemas de coordenadas do mundo
    É um conjunto de coordenadas cartesianas em um intervalo qualquer definido pelo usuário.
  Sistemas de coordenadas do dispositivo
    É um conjunto de pixels endereçáveis pelo dispositivo. Os pixels são endereçados por dois números inteiros que dão suas coordenadas horizontal e vertical.

## Slide 41: Sistemas de Coordenadas
  Sistema de coordenadas normalizadas do dispositivo (NDC).
    Este sistema é intermediário entre os dois anteriores, definido de tal forma que todo conteúdo da janela de visualização possua as coordenadas variando no intervalo [0,1] X [0,1]
  Vantagem da utilização de NDCs é que padrões gráficos podem ser discutidos usando um sistema de coordenadas independente de dispositivos gráficos específicos.

## Slide 42: Sistemas de Coordenadas
Sistema de Coordenada do mundo.
Sistema de Coordenada dispositivo
Sistema de Coordenada NDC

## Slide 43: Sistemas de Coordenadas
Transformação de NDCs para dispositivos
Transformação de coordenadas do mundo para NDCs.

## Slide 44: Sistemas de Coordenadas
Seqüência de transformações

## Slide 45: Exercício
Escreva os procedimentos "inp_to_ndc", "ndc_to_user", "user_to_ndc" ndc_to_dc, que transformam dados entre os vários sistemas de coordenadas, conforme ilustrado na figura anterior. Repita o exercício assumindo que o intervalo de variação do sistema NDC vai de:
  -1 a +1 (coordenadas normalizadas centradas)
  0 a 50
  Mostre analiticamente a expressão final
Implemente os procedimentos acima.

## Slide 46: Exercícios
Identifique alguma aplicação de CG que faça parte do seu dia-a-dia e tente pensar em formas como ela foi (ou poderia ter sido) implementada.
Faça uma pesquisa sobre os seguintes dispositivos gráficos: CRT(histórico), LCD, Plasma, FEDs, OLEDS, AMOLED, SUPER AMOLED Identificando:
  Especificações técnicas deste tipos de dispositivos
  Por que o dispositivo é dito LCD, Plasma, FEDs, OLEDS
  De que forma as especificações técnicas se assemelham e/ou diferem.
Implemente uma tabela de cores com 24 bits de profundidade supondo que o sistema suporta imagem com uma profundidade de pixel de 12 bits ,